Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Nazwa (miejsce) zamówienia:

Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie, ul. Żeromskiego 24/26, 95-080 Tuszyn

- Kod zamówienia:

Główny przedmiot:

CPV:  45000000-7

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest remont kotłowni SPZ w Tuszynie oraz opaski przy budynku SPZ w Tuszynie. Przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 2 do opisu przedmiotu należy traktować jako materiał pomocniczy.

Zakres rzeczowy zamówienia:

- Rozebranie rynien, rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku - 18,03m

- Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - 44,305m2

- Odbicie tynku zewnętrznego z budynku kotłowni – 96,301m2

- Rozbiórka i ponowne ułożenie opaski przy budynku, uzupełnienie podsypki oraz wyprofilowanie spadków – 16m2

- Uzupełnienie tynków zewnętrznych – 96,301m2

- Dwukrotne gruntowanie emulsją gruntującą – 172,91m2

- Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową – 172,91m2

- Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25m – 44,305m2

- Założenie rynien dachowych z PCV półokrągłe o śr. 12,50 cm – 14,53m

- Założenie rur spustowych z PCV o śr. 10,00cm i 11,00cm – 3,5m

- Demontaż i montaż powrotny okablowania i instalacji odgromowej wraz z ewentualnymi naprawami  - 1 kpl.

- Uzupełnienie i naprawa obróbek blacharskich trzonów kominów wentylacyjnych wraz z uszczelnieniem – 5szt.

- Wykonanie tynków na kominach ponad dachem płaskim, uzupełnienie ubytków – 5m2

- Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome – wykonane na zimno z roztworu asfaltowego – trzy warstwy, zabezpieczenie powierzchni kominów wentylacyjnych – 5m2

- Rozbiórka i ponowne ułożenie opaski przy budynku przychodni z uzupełnieniem podsypki oraz wyprofilowaniem spadków, odbicie tynków zewnętrznych na cokole, nałożenie podkładowej masy tynkarskiej, wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku ozdobnego na cokole – 44m2

- Rozbiórka uszkodzonego ocieplenia cokołu -11m2

- Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi do cokołu w miejscach uszkodzonych i przyklejenie siatki – 11m2

- Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi –przymocowanie płyt za pomocą dybli plastikowych do ścian – 66szt.

Wszystkie wyroby i materiały użyte przez wykonawcę do remontu powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, zgodnie z Polskimi Normami, posiadać Certyfikat Zgodności, Certyfikat bezpieczeństwa oraz atesty, które należy dołączyć do dokumentów odbioru.

- Warunki realizacji zamówienia:

Termin wykonania przedmiotu  zamówienia: 31.10.2017r.

- Warunki szczegółowe:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i należyte wykonanie robót.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty  (podstawowe i dodatkowe) związane z realizacją zamówienia. Są to m.in.: zabezpieczenie placu budowy, uporządkowanie terenu po zakończonych robotach;

Zamawiający zastrzega sobie prawo uzgadniania szczegółów wykonania zamówienia.

Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji na wykonane prace.

- Warunki ogólne:

Zamawiający odrzuci ofertę, w przypadku gdy:

- wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę

- oferta nie jest zgodna z dokumentacją konkursu, w szczególności z opisem przedmiotu i warunków wykonania zamówienia

- oferta zawiera błąd w obliczeniu ceny,

- oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Zamawiający poprawi  w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe,  z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

Zamawiający przewiduje możliwość wyjaśnienia treści oferty, jak również uzupełnienia dokumentów potwierdzających warunki udziału w postepowaniu.

- Zamawiający unieważni postepowanie w przypadku gdy:

- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny oferty.